## Slide 1
Sección Nacional del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Jornadas del IPGH 2024
VIII Jornada de Cartografía
VII Jornada de Geofísica
II Jornada de Historia
2024

## Slide 2
ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS DATOS TOPOGRÁFICOS EN UN MODELADO HIDRÁULICO
CASOS DE ESTUDIO EN URUGUAY
Dr. Ing. Rodolfo Méndez Baillo
2024

## Slide 3
PLANTEO DEL PROBLEMA
º
CAUDAL
Dimensionado de una obra hidráulica
de drenaje fluvial
TIRANTE (y)
VELOCIDAD
MODELADO HIDRAULICO

## Slide 4
La investigación se enfoca en responder:
¿Cuál es la influencia de la exactitud vertical de los datos topográficos en un modelado hidráulico?
¿Cuál es la influencia de la cantidad de datos topográficos considerados en el modelado?

## Slide 5
INSUMOS
RESULTADOS
LLUVIAS
TIPO DE SUELOS
DATOS TOPOGRÁFICOS
CONDICIONES DE BORDE
ETC.
VELOCIDAD DEL AGUA
TIRANTE
CAUDAL
MODELADO
HIDRÁULICO
VARIABLES ALEATORIAS INCERTIDUMBRE CONDICIONA LOS RESULTADOS

## Slide 6
SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES HIPERBÓLICAS QUE NO TIENEN UNA SOLUCIÓN ANALÍTICA
MODELADO HIDRÁULICO
SE DEBEN RESOLVER LAS ECUACIONES DE SAINT VENANT
Ecuación de balance de masas
Ecuación de balance de cantidad de movimiento
SE NECESITA UN SOFTWARE QUE PERMITA RESOLVER NUMÉRICAMENTE LAS ECUACIONES POR EL METODO DE DIFERENCIAS FINITAS
Notes: MENCIONAR EN QUE PAGINA DEL DOCUMENTOEl método de diferencias finitas consiste en sustituir en la ecuación diferencial a resolver las fórmulas de derivación numéricas obtenidas a partir del polinomio interpolante de Newton-Gregory. AL APLICAR LAS ECUCIONES SE SUPONE FLIJO UNIDIMENSIONAL, FLUJO VARIA GRADUALMENTE, EFECTOS DE SOCAVACION DESPRECIABLES Y FLUIDO INCOMPRESIBLE Y DE DENSIDAD CONSTNTE

## Slide 7
HEC-RAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System)
Al tratarse de un modelo 1D, cada sección tiene un único valor de caudal que la atraviesa y está caracterizado por la cota de la superficie del agua. Al tener el caudal y la geometría de la sección es posible calcular la velocidad
Programa de modelización hidráulica desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Gratuito y su uso está muy extendido mundialmente por su eficiencia, sencillez y fácil y acceso.
Utiliza las ecuaciones de Saint Venant, las cuales son una derivación de la ecuación de Navier Stokes. Se aplica fundamentalmente para modelación hidrodinámica unidimensional no estacionaria de cauces naturales

## Slide 8
METODOLOGÍA

## Slide 9
SOLUCION UNICA Y DETERMINISTICA
OBTENCIÓN DE SOLUCIONES EQUIPROBABLES DENTRO DE UN ENFOQUE ESTOCÁSTICO
El aporte de la investigación..
Realizar n cálculos y obtener n soluciones.
En base a n soluciones se aplica estadística descriptiva
CALCULO CLASICO…

## Slide 10
METODO DE MONTE CARLO
…Realizar n cálculos y obtener n soluciones.
En base a n soluciones se aplica estadística descriptiva
PASOS DEL METODO
1-Repetir N veces
Generar un conjunto de corridas , i=1,2,…,m
Para este conjunto de realizaciones calcular y almacenar la salida u=g(
2-calcular y almacenar los estadísticos que presentan las N salidas de u
Los diferentes conjuntos son insumos para los cálculos de la función g, obteniendo N salidas (; ).

## Slide 11
HEC RAS
HEC RAS
+
MONTE CARLO
Dato topogáfico
Dato topogáfico perturbado genera n datos topográficos
Dato caudal
Dato tirante
Dato velocidad
n datos
tirante
n datos
velocidad
n datos
caudal

## Slide 12
CASOS DE ESTUDIO
Fuente de datos topográficos: Perfiles obtenidos a partir de un MDE nacional y extracción de la planialtimetría de cada seccción transversal
Fuente de datos topográficos: relevamiento topográfico clásico con receptores GNSS en los perfiles considerados

## Slide 13
EXPERIMENTOS E HIPÓTESIS ASUMIDAS
I-Perturbar las cotas de los datos topográficos con distintos entornos de incertidumbre.
II-Mantener las cotas como valores exactos, pero variar la cantidad de datos topográficos considerados, en particular, la cantidad de perfiles transversales.

## Slide 14
En el caso de uso de datos topográficos a partir de un MDE, los mismos no incluyen información batimétrica.
Se adoptan las siguientes hipótesis:
Cursos de agua de régimen no estacionario
Modelado en HEC RAS unidimensional
Se asumen que los datos topográficos no tienen correlación espacial
Se consideran los datos topográficos originales sin error posicional. Por tanto al ejecuta el HEC-RAS, los resultados se consideran Valores de Referencia (VR)
Los casos analizados responden a 2 zonas geomorfológicamente diferentes
Las condiciones de diseño consideran tiempos de retorno de 100 a 200 años
Notes: Flujo no estacionario: la velocidad de una partícula de fluido cambia con el tiempo y la posición.

## Slide 15
  En relación al tirante, se considera tolerables valores
  dentro de ± 20 cm respecto del VR.
  El caudal puede tener variaciones de ± 5% respecto del VR.
Se asumen las siguientes tolerancias para los parámetros hidráulicos resultantes Q, h y v:
  La velocidad en el canal puede oscilar dentro de un entorno de ± 0.3 m/s del VR.

## Slide 16
2 cm
5 cm
10 cm
25 cm
100 cm
Para cada valor de se realizan 1000 perturbaciones,
asignando a cada punto una cota aleatoria dentro del entorno estipulado.
Se calcula el modelado.
Se guardan los datos de salida.
Por tanto, se obtendrá un conjunto de 1000 resultados, equiprobables entre si para el entorno de error adoptado.
I-Perturbar las cotas de los datos topográficos con distintos entornos de incertidumbre.
EXPERIMENTO 1

## Slide 17
II-Mantener las cotas como valores exactos, pero variar la cantidad de datos topográficos considerados, en particular, la cantidad de perfiles transversales.
48
26
18
14
13
10
9
8
# Perfiles
Se ejecuta HEC-RAS para cada caso.
Se guardan y analizan los datos de salida.
EXPERIMENTO 2

## Slide 18
RESULTADOS
Y
GRÁFICOS

## Slide 19
EXPERIMENTO 1
ARROYO DEL PARAO

## Slide 20
Planilla tipo

## Slide 21
Banda de tolerancia: ± 5% de VR.
EVOLUCION DE LA MEDIANA DEL CAUDAL
EN FUNCIÓN DE e

## Slide 22
Banda de tolerancia: ±0.3 m/s de VR.
EVOLUCION DE LA MEDIANA DE LA VELOCIDAD
EN FUNCIÓN DE e

## Slide 23
Banda de tolerancia: ± 20 cm de VR.
EVOLUCION DE LA MEDIANA DEL
TIRANTE EN FUNCIÓN DE e

## Slide 24
Análisis de resultados
Si se cumplen restricciones para el tirante, se asume en general que caudal y velocidad serán también aceptables etapa de diseño. Por lo tanto:
De las clásicas solicitudes de campo con exactitudes verticales menores a 5, 10 cm…
Es posible trabajar con medio metro de error vertical con baja probabilidad de superar tolerancias.
80 cm 25% fuera de tolerancia
1 m 50% fuera de tolerancia

## Slide 25
En caso de trabajar con receptors GNSS o estación total, donde claramente la exactitud de cada medida cumple sobradamente con los requerimientos del caso, las conclusiones habilitan a reducir la densificación de medidas.
Se amplía el abanico de posibilidades en la elección de metodologías de campo y gabinete, (o solo gabinete), con un riesgo moderado de que los parámetros hidráulicos queden fuera de tolerancia.

## Slide 26
EXPERIMENTO 2
ARROYO DEL PARAO

## Slide 27
Resultados de los parámetros hidráulicos en la progresiva de la obra, según la cantidad de pefiles considerados en el modelado
# PERFILES
Obra
Notes: Poner el titulo

## Slide 31
Según el caudal se podría trabajar con 13 perfiles (27%) y estar dentro de tolerancia. Sin embargo, manteniendo el criterio del considerar el tirante como el parámetro más restrictivo, se considera que el mínimo de perfiles deberia estar entre 21 y 22 perfiles (45%)
Conclusiones
Se podria haber reducido la cantidad de perfiles relevados a la mitad, no presentándose cambios sustanciales en los valores de los parámetros hidráulicos

## Slide 32
CONCLUSIONES FINALES

## Slide 33
Asumiendo:
Etapa de diseño de la obra hidráulica
Condiciones hidrológicas: tormentas de 100 a 200 años de tiempo de retorno

## Slide 34
Sobre la exactitud altimétrica
No es necesario capturar datos con menos de 10 cm de incertidumbre en cota.
Se puede trabajar con medio metro de error en altura.
En el río Santa Lucía, es posible llegar a trabajar con errores de 80 cm y hasta de 1 m.

## Slide 35
Si bien se puede reducir la cantidad de secciones a la mitad , (o incluso menos), hay que tener precaución porque se pueden producir comportamientos donde la fluctuación de la curva no tiene explicación clara.
Desde el punto de vista de las distancias entre los perfiles, se puede presentar un incremento de 3 a 4 veces la distancia entre las secciones
Sobre la cantidad de perfiles

## Slide 36
Metodología determinística
Simulación y resultados probabilísticos
Reducción de la exactitud requerida
Reducción de la cantidad de datos
ECONOMIA Y RAPIDEZ
.
Sobre la metodología aplicada

## Slide 37
PRECAUCIONES
.
Se debe tener especial cuidado en no extrapolar las conclusiones a casos que presenten características marcadamente diferentes:
.
Geomorfología
Regimen fluvial
Condiciones hidrológicas
Aplicar en condiciones de diseño o anteproyecto de obras hidaulicas fluviales
.

## Slide 38
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

## Slide 39
La investigación considero que no existe correlación espacial
.
Utilizar técnicas de simulación geoestadística y mediante un variograma modelar adecuadamente la correlación espacial

## Slide 40
Se realizaron n simulaciones
Realizar una investigación que fundamente adecuadamente cual es la cantidad necesaria de simulaciones n, según el caso considerado.

## Slide 41
El HEC-RAS es un modelo complejo con multiples datos de entrada. En la investigación fueron perturbados los solamente los datos topográficos
Implementar Análisis de Sensibilidad, perturbando todas los datos de entrada, pudiendo determinar las interacciones entre ellos y la influencia de cada uno en los datos de salida.

## Slide 42
MUCHAS GRACIAS
Dr. Ing. Rodolfo Méndez Baillo
mendezbaillo@gmail.com